## Slide 1
컴퓨터구조 4장 4-2
순천향대학교 컴퓨터공학과
20184102 신주용

## Slide 2
과제 4-2 : 명령어 처리 단계 추적
연습문제 4.13
•p.370 <그림 4.17>의 irmovq 명령어 처리 단계 추적
연습문제 4.18
•p.370 <그림 4.17>의 call 명령어 처리 단계 추적

## Slide 3
t
1. irmovq
2. call
목 차

## Slide 4
irmovq 명령어 처리 단계 추적

## Slide 5
4장 4-2
irmovq 명령어 처리 단계 추적
0x016 : 30f48000000000000000 irmovq $128, %rsp |  | 
Stage | Generic irmovq V, rB | Specific irmovq $128, %rsp
Fetch | icode:ifun <- M₁[PC] rA:rB <- M₁[PC+1] valC <- M₈[PC+2] valP <- PC+10 | icode:ifun <- M₁[0x016(인스트럭션 주소)] = 3:0(첫 2바이트0x30 rA:rB <- M₁[0x017] = f:4 , 0xf4) valC <- M₈[0x018] = 128(나머지 8바이트) valP <- 0x016+10 = 0x020(주소 + 10)
Decode |  | 
Execute | valE <- 0 + valC | valE <- 0 + 128 = 128(ALU연산 실행)
Memory |  | 
Write back | R[rB] <- valE | R[%rsp] <- valE = 128(재기록-레지스터 갱신)
PC update | PC <- valP | PC <- valP = 0x020(주소 업데이트)

## Slide 6
call 명령어 처리 단계 추적

## Slide 7
4장 4-2
call 명령어 처리 단계 추적
0x037 : 80410000000000000 call proc |  | 
Stage | Generic call Dest | Specific call 0x041
Fetch | icode:ifun <- M₁[PC] valC <- M₈[PC+1] valP <- PC+9 | icode:ifun <- M₁[0x037(인스트럭션 주소)] = 8:0(첫 바이트0x80) valC <- M₈[0x038] = 0x041(나머지 8바이트, 목적지) valP <- 0x037+9 = 0x041(주소 + 9)
Decode | valB <- R[%rsp] | valB <- R[%rsp] = 128 (스택 포인터 읽기)
Execute | valE <- ValB + (-8) | valE <- ValB + (-8) = 120(스택 포인터 증가[-8], return주소값을 메모리에 저장하기 때문에 감소됨)
Memory | M₈[valE] <- valP | M₈[120] <- 0x041(옛 스택 포인터의 리턴 주소 읽기)
Write back | R[%rsp] <- valE | R[%rsp] <- valE = 120(스택 포인터 갱신)
PC update | PC <- valC | PC <- valC = 0x041(주소 업데이트)

## Slide 8
감사합니다